Workshop Baureihe 38 - Stromaufnahme

Stromaufnahme Lok

Die Montage der Stromführung ist variabel zu sehen. Im Bild laufen die Kabel auf der kleinen Leiterplatte unterhalb der Motorschnecke zusammenlaufen. Denkbar wären auch andere Schaltvarianten über den Verteiler im Tender. Die Kabel zwischen Lok und Tender sollten wegen der einfachen Demontage des Lok-Gehäuse  durch  Stecker zu trennen sein.

Stromaufnahme Tender

Einige Teile des Tenders wurden mit dem Unterteil verklebt. Die Stromabnehmer sind vorsichtig nach unten zu biegen, dabei ist die Leichtläufigkeit der Räder zu beachten.

Fahrgestell Tender Seite zum Zug

Wichtig, auf den ersten Blick sieht das Tenderunterteil gleich aus, aber die gezeigte Seite mit der leichten Anschräge gehört nach hinten ( Pufferseite des Tenders) . Die Anschräge hat unmittelbaren Einfluss auf die Funktion der Kinematik.